Digital schaltbare Kupplungen – Bedienungsanleitung

N-D1, N-D2, TT-D1, TT-D2, H0e-D1, H0e-D2, NS/2, NS/3, TTS/2, TTS/3, H0eS/2, H0eS/3

Technische Daten

Spannung 16V =

Stromverbrauch 90 mA

Einschaltzeit 5 - max. 10 Sekunden

Kupplungskörper Kunststoff (bis 180°C erhitzbar)

Spule Messing

Wicklung 0,03 mm Kupferlackdraht (bis 80 °C erhitzbar)

Mechanik Kupplungsbügel mit Magnet

Kupplungsaufnahme Normschacht nach NEM 355 (N), 358 (TT), H0e

Pufferabstand ca. gleich wie N, TT oder H0e mit Normalkupplung

Beide Schwarze Kabeln kurzes Kabel MINUS

langes Kabel PLUS

zwei schwarze Kabel bei NS/2, TT/S2, H0eS/2 beide Kabeln für Stromführung

drei schwarze Kabel bei NS/3, TTS/3, H0eS/3 drei Kabel für Stromführung

Decoder mit Funktionssausgang in Verbindung mit ZS1

Bei Decodern mit Funktionsausgang ist der Funktionsausgang verstärkt (siehe Betriebshandbuch des jeweiligen Decoderherstellers). Zuerst Schrumpfschläuche über die Kabel der Kupplung geben, dann den Anschluss vornehmen.

-schwarzes Kabel der ZS1 am Decoder PLUS

-braunes Kabel der ZS1 am Funktionsausgang des Decoders

-blaues Kabel der ZS1, an beide Kupplungen langes Kabel (Plus)

-eines der beiden violetten Kabel , an das kurze Kabel einer Kupplung

-das andere violette Kabel, an die zweite Kupplung kurzes Kabel

Decoder mit zeitgesteuertem Kupplungsausgang

Bei Decodern mit zeitgesteuertem Kupplungsausgang ist der Funktionsausgang verstärkt (siehe Betriebshandbuch des jeweiligen Herstellers).

-Langes Kabel der Kupplung (PLUS) am gemeinsamen Pluspol des Decoders blau anlöten.

-Kurzes Kabel der Kupplung (MINUS) am Funktionsausgang des Decoders (grünes oder violettes Kabel) anlöten.

-Dann beide Kabel isolieren.

Inbetriebnahme, Programmieren der Kupplung

Vor Inbetriebnahme muss die Kupplung am Decoder programmiert werden.

(siehe Betriebshandbuch des jeweiligen Decoderherstellers).

Zimo Decoder mit Zeitsteuerung MX62, MX63 programmieren der einzelnen CVs (siehe Betriebshandbuch des jeweiligen Decoderherstellers www.zimo.at

Für Funktion 1 grünes Kabel ( eine Kupplung): CV 127: 48 eingeben

CV 115: 70 eingeben (ca. 4 sek.)

Für Funktion 1 + 2 grünes + braunes Kabel

(zwei Kupplungen): CV127: 48 eingeben

CV128: 48 eingeben

CV115: 70 eingeben ( ca. 4 sek.)

Variante 1: Tran Decoder mit Zeitsteuerung: programmieren der einzelnen CV's (siehe Betriebshandbuch des Decoderherstellers www.tran.at

CV 55: 0 eingeben

CV 56:.40 eingeben (ca. 4sec.), bei höheren Werten kann es zu Schäden kommen.

CV 58: 4 (ist für eine Kupplung, Zusatzfunktion 1), 12 (ist für zwei Kupplungen, Zusatzfunktion 1 + 2).

Variante 2: Tran Decoder mit Entkupplungsautomatik (automatischer Ablauf mit nur einen Tastendruck).

Man bleibt mit den Zug stehen, schaltet die Funktionstaste ein und wieder aus, erst jetzt wird der Automatische Entkupplungsvorgang aufgerufen.

Lok setzt etwas zurück, wechselt die Fahrrichtung, Kupplung wird angehoben, Lok fährt weg.

UM diese Funktion zu nützen müssen sie folgende CV's ändern.

CV 147 = 20 Fahrstufe fürs entlasten ( 1-128) CV 148 = 50 Fahrstufe fürs wegfahren ( 1-128)

CV 149 = 8 Zeit beim entlasten, 1 entspricht 0,1 sek., (1-255)

CV 150 = 15 Zeit beim wegfahren, 1 entspricht 0,1 sek., (1-255)

CV 151 = 3 ist für Funktionstaste 3 (1-12)

CV 152 = 8 was für ein F-ausgang beim Vorwärts fahren hinten zur Kupplung führt (1,2,4,8…..) Bitzählung

CV 153 = 4 was für ein F-ausgang beim Rückwärts fahren vorne zur Kupplung führt (1,2,4,8…..) Bitzählung

Wenn Variante 1 und 2 verwendet wird muß die Kupplung bei Variante 1 nach dem Entkuppeln immer ausgeschaltet werden, sonst funktioniert Variante 2 nicht, es fährt nur die Lok zurück und vor aber Entkuppeln tut sie nicht

Zuerst mit Glühbirne testen ob Programmierung funktioniert oder nicht!

Alle Angaben wurden mittels ZIMO MX1, MX2, Zimodecoder und mit Tran- Zentralle und Decodern getestet.

Falls alles programmiert und angeschlossen ist, kann die Lokomotive oder der Waggon für den ersten Kupplungsversuch getestet werden.

www.modellbahn-hobbyshop.de