Anleitung für den Einsatz der Abstandshalter zur Flexgleismontage

Die Abstandhalter bestehen aus 2 Gleisklammern, die durch einen gefrästen Messingriegel mit  Skala verbunden sind. Damit kann der Gleisabstand millimetergenau eingestellt werden.

Die Klammern sind an die am Riegel verschiebbar geführten Stellschrauben mit Rändelmuttern federnd gehalten und lassen sich auch in Schräglage feststellen, sodass in Kurven eine Überhöhung der Gleise ausgerichtet werden kann. Die Klammern sind abgenommen auch einzeln als normale Gleisklammern verwendbar.

Anwendung der Abstandshalter:
1.	Beide Klammern öffnen.

- Durch Linksdrehen die Stellschrauben am Riegel lösen. Klammern auf das gewünschte Maß verschieben und festziehen (auf der Innenseite des Riegels läuft eine Kontermutter). Die Deckung zwischen Klammermarken und äußeren Riegelmarken ergibt den jeweiligen Maximalabstand je nach Ausführung der Abstandshalter für die entsprechenden Spurweiten. Gewünschten Abstand einstellen.

- Erste Klammer auf Gleis 1 setzen und festziehen. Parallelgleis in gewünschten Abstand bringen, zweite Klammer setzen und  festziehen. Mit den Rändelmuttern kann die Beweglichkeit der Klammern eingestellt werden.

www.modellbahn-hobbyshop.de