| Gerade beim Anschluss von Lokdecodern in unübersichtlichen Loks ist es vorteilhaft, wenn - dank der Verwendung unterschiedlicher Litzenfarben - sofort erkennbar ist, welches Kabel zu welchem Anschluss gehört. Hier zwei Beispiele: |
| --- |
| Kabelfarben für Schnittstellenstecker nach NEM 652 |  | Motoranschluss 1 orange Motoranschluss 2 grau Stromabnahme links schwarz Stromabnahme rechts rot gemeinsamer Leiter blau Beleuchtung hinten gelb Beleuchtung vorne weiß Funktion 1 grün weitere Funktionen, z.B. violett, braun |
| Kabelfarben für Loks mit Allstrommotoren |  | Motoranschluss Rückleiter schwarz Motoranschluss Feldspule 1 grün Motoranschluss Feldspule 2 blau Stromabnahme Außenleiter braun Stromabnahme Mittelleiter rot Beleuchtung hinten gelb Beleuchtung vorne grau gemeinsamer Leiter, z.B. violett weitere Funktionen, z.B. orange, braun Quelle: TAMS Elektronik |

www.modellbahn-hobbyshop.de