Widerstände im Modellbau

Widerstände „bremsen“ den Stromfluss. Ihre Einbaurichtung ist nicht von Bedeutung.

Da sie zu klein sind, um einen lesbaren Aufdruck zu tragen, wird ihr Wert durch Farbringe dargestellt. 

Bei Widerständen mit einer Toleranz von 5% und mehr werden drei Farbringe plus Toleranzring verwendet. Bei niedrigeren Toleranzen besteht die Kennzeichnung aus  vier Ringen plus Toleranzring. Der Toleranzring unterscheidet sich je nach Hersteller in der Breite von den übrigen Ringen oder ist etwas abgesetzt. Bei Widerständen mit 5 % Toleranz ist er golden.

Der letzte Ring vor dem Toleranzring gibt die Zahl der Nullen an, die an die Zahlenwerte der ersten Ringe angefügt werden müssen.

Nachfolgend zwei Beispiele:

| braun | 1 |
| --- | --- |
| rot | 2 |
| orange | 3 |
| gelb | 4 |
| grün | 5 |
| blau | 6 |
| violett | 7 |
| grau | 8 |
| weiß | 9 |
| schwarz | 0 |

Beispiele:

| Farbmarkierung | rot | rot | braun | gold | Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Übersetzung" | 2 | 2 | 1 x 0 | 5 % | 220 Ohm |

| Farbmarkierung | gelb | violett | rot | gold | Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Übersetzung" | 4 | 7 | 2 x 0 | 5 % | 4700 Ohm oder 4,7 kOhm |

Quelle: TAMS electronic