Anschluss der Mini-Brückengleichrichter an SMD/ LED Leuchtdioden

1. an die zwei Lötpunkte an der unmarkierten seite des Gleichrichters wird die Eingangsspannung angelegt. Diese darf maximal 40 Volt betragen.

2. an die mit einem weißen Querstrich und + und - gekennzeichneten Lötpunkte werden die Leuchtdioden angeschlossen.

3. Folgendes Schema ist dabei zu beachten:

die Anode der SMD/ LED an der sich der Vorschaltwiderstand befindet an den + Pol

die Kathode der SMD/ LED an den - Pol.

www.modellbahn-hobbyshop.de