Details zur Anleitung der Hubänderung des Weichenantriebes Mp1

Da die Herstellerangaben zur Hubänderung ziemlich ungenau sind, hier einige Ergänzungen:

Nach dem beschriebenen Öffnen des Antriebes durch Abschrauben der 2 Treibschrauben auf der Bodenplatte und dem Abnehmen der Stellplatte mit dem angeschraubten Reiter ( der Reiter dient der Befestigung des Stelldrahtes) ist die Antriebsscheibe mit den 3 Bohrungen sichtbar. In einer der Bohrungen steckt der Stellbolzen. Mit einer Pinzette ist dieser, sofern er nicht in dem Loch mit der gewünschten Hubgröße steckt, herauszuziehen und in das entsprechende Loch (Siehe Zeichnung) zu stecken.
Anschließend ist die Stellplatte wieder in die Führung einzusetzten. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass der Bolzen in dem mittleren Schlitz auf der Rückseite der Stellplatte gleitet. Eine kleine Bohrung auf der Vorderseite der Stellplatte gibt für das Einführen des Bolzens eine Orientierung.
Danach kann die Bodenplatte des Antriebes wieder hochgeklappt und mit den 2 Treibschrauben festgeschraubt werden.